陕西安信显像管循环处理应用有限公司

基本信息

| 排污单位名称 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
| --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西资源再生产业园 |
| 行业类别 | 危险废物治理、锅炉 |
| 法定代表人 | 黄信谋 |
| 环保投资情况 | / |
| 环境影响评价审批意见文件号 | 陕环批复【2011】689号；陕环批复【2016】452号； 陕环批复【2017】553号；陕环批复【2017】55号； 咸行审批复【2020】260号。 |
| 排污许可证编号 | 9161042556377984740001Q |
| 主要生产设施基本信息 |
| 名 称 | 编码 | 规格型号 | 其他技术参数 |
| CRT玻璃处理线 | AX004-0101 | 2100mm×810mm×4860mm | 380V/19.1KW |
| PCB线路板处理线 | AX0001-AX0003 | 234000mm×6800mm×4600mm | 380V/95.5KW |
| 废荧光粉处理线 | AX0016-AX0018 | - | 1000t/a |
| MRT处理系统生产线 | AX007-AX0015 | - | 10000t/a |
| 电积铜生产线 | AX0019-AX0046 | - | 1000t/a |
| 电积银生产线 | AX0047-AX0052 | - | 4.5t/a |
| 电积镍钴生产线 | AX0053-AX0067 | - | 100/50t/a |
| 含铜污泥低温干燥生产线 | AX0079 | - | 5000t/a |
| 含铜废物置换处理生产线 | AX0080-AX0085 | - | 8000t/a |
| 提金、提钯生产线 | AX0086-AX0088 | - | 0.8/0.1t/a |
| 三效蒸发器 | AX0068-AX0078 | - | - |
| 污染防治设施基本信息 |
| 设备名称 | 编码 | 设施规格工艺 | 技术参数及设计值 |
| 玻璃废气处理系统 | FQ001 | 布袋除尘器 | h:15m;D:0.6m |
| 线路板废气处理系统 | FQ002 | 喷淋塔+活性炭吸附+高压静电除尘器 | h:26m;D:0.5m |
| 汞车间废气处理系统 | FQ004 | 布袋除尘器+载银活性炭 | h:15m;D:0.12m |
| 荧光粉废气处理系统 | FQ003 | 布袋除尘器 | h:15m;D:0.2m |
| 酸性废气处理系统 | FQ005 | 碱性喷淋塔 | h:26m;D:0.3m |
| 酸性废气处理系统 | FQ007 | 碱性喷淋塔 | h:25m;D:0.5m |
| 防渗漏、防泄漏等污染防止措施 |
| 严格控制有毒、有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，保持持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失泄漏，制定自行监测方案，并按要求开展检测活动，将检测数据报主管部门，确保土壤等不被污染。如实记录危险废物产生、贮存、利用、处置情况，危废库等存放有毒有害物质的贮存场所满足防水、防泄漏要求。 |